| Parametry | Ano/Ne | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Monitor dotykový minimálně 17“ |  |  |
| Infračervený dálkové ovládání a programovatelný nožní ovladač s lineárním a duálním ovládáním |  |  |
| Aspirační systém typu Ventura |  |  |
| Aspirační systém typu peristaltické pumpy či módu peristaltické pumpy – výhodou |  |  |
| Počítačová kontrola nástupu vakua v přední komoře (zadní komoře – výhodou) |  |  |
| Duty cycle systém – výhodou |  |  |
| Ultrazvukové režimy – burst, pulzní, kontinuální |  |  |
| Ultrazvukový režim tvarové modulace s nastavení délky a prodlevy pulsů a rychlost náběhu energie |  |  |
| Režim mikroincizní techniky operace |  |  |
| Frekvence řezů až do 5000 řezů /s |  |  |
| Interní endolaser o vlnové délce 532 nm |  |  |
| Externí endolasery o vlnových délkách 532 nm a 577 nm – výhodou |  |  |
| Rozmezí aspiračních tlaků 0 – 600 mmHg |  |  |
| Dva nezávislé zdroje studeného světla s vestavěnými filtry – výhodou |  |  |
| Bipolární koagulace – výhodou |  |  |
| Čtečka čárových kódu – výhodou |  |  |
| Možnost zavěšení 2 lahví s irigačním roztokem - výhodou |  |  |
| Duální aspirační port - výhodou |  |  |