LABORATORNÍ NÁBYTEK 2014

POPIS STANDARDŮ

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	š x h x v mm

Popis:	C

Vyobrazení: obrázek

Legenda:

Číslo standardu – číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

Název položky/podpoložky

Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

| Název standardu Číslo standardu |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 520 x 720 mm |

Popis:	LSD 1

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSD 1

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSD 4

Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSD 2

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSD 5

Skříňka dvoudveřová, dvě horní zásuvky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvkách skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSD 6

Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 520 x 720 mm |

Popis:	LSZ 3

Skříňka třízásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 520 x 720 mm |

Popis:	LSZ 4

Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSZ 5

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSZ 3

Skříňka třízásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 520 x 870 mm |

Popis:	LSZ 5

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní instalační |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 720 x 870 mm |

Popis:	LSV 1-600

Skříňka jednodveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS min. 0,5 mm. Prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací.

Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy).

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Povrch pracovní desky, baterie a výlevka není součástí instalační skříňky a je obsažen samostatným standardem.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní instalační |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 570 x 870 mm |

Popis:	LSI 4-900

Skříňka dvoudveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž nerezového dřezu a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5 mm, uvnitř bez police.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Skříňka instalační neobsahuje nerezový dřez.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 14 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 565 x 720 mm |

Popis:	E-LSD 1

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) musí být vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříňky musí být tloušťky min. 18 mm, záda skříňky z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. min. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříňky (viditelné i skryté) musí být olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu 1 police z LTD tl. min. 18 mm přestavitelná ve čtyřech výškových úrovních a upevněna podpěrkami s pojistkou proti vysunutí, přední hrana olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Dveře z LTD tl. min. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. min. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných miskových samodovíracích závěsech s úhlem otevření 110°. Závěsy dveří musí umožňovat beznářaďovou demontáž dveří od korpusu (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dveře musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytka na dveřích skříňky celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 90 - 100 mm, ø 8 -10 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka musí být postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø min. 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka musí být dodávána v pravolevém provedení, tj. umožňovat volitelnost levého či pravého provedení otevírání dveří až při samotné instalaci skříňky či montáže do celku pracovního stolu.

Skříňku musí být možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na dveře.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 565 x 870 mm |

Popis:	E-LSD 1

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) musí být vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříňky musí být tloušťky min. 18 mm, záda skříňky z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. min. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříňky (viditelné i skryté) musí být olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu 1 police z LTD tl. min. 18 mm přestavitelná ve čtyřech výškových úrovních a upevněna podpěrkami s pojistkou proti vysunutí, přední hrana olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Dveře z LTD tl. min. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných miskových samodovíracích závěsech s úhlem otevření 110°. Závěsy dveří musí umožňovat beznářaďovou demontáž dveří od korpusu (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dveře musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytka na dveřích skříňky celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 90 - 100 mm, ø 8 - 10 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka musí být postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø min. 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka musí být dodávána v pravolevém provedení, tj. umožňovat volitelnost levého či pravého provedení otevírání dveří až při samotné instalaci skříňky či montáže do celku pracovního stolu.

Skříňku musí být možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na dveře.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 565 x 870 mm |

Popis:	E-LSZ 5

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) musí být vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříňky musí být tloušťky min. 18 mm, záda skříňky z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. min. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříňky (viditelné i skryté) musí být olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu skříňky 5 korpusů zásuvek s kovovými boky s integrovaným částečným kolečkovým výsuvem s protihlukovou úpravou a nosností min. 25 kg. Kovové boky zásuvek musí umožňovat výškové seřízení čel zásuvek (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dno a zadek zásuvky z LTD tl. min. 16 mm, kdy horní hrana zadku musí být olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm. Barevné provedení korpusu zásuvek - bílá.

Čela z LTD tl. min. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšena na seřizovacích příchytkách kovových boků korpusů zásuvek. Čela musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytky na čelech zásuvek, celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 90 - 100 mm, ø  8 - 12 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka musí být postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø  min. 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Zásuvkové členění skříňky musí být řešeno, jedna spodní zásuvka a 4 stejné horní zásuvky a ty musí umožňovat vzájemnou zaměnitelnost kompletních zásuvek (korpusů včetně čel) mezi sebou v rámci skříňky.

Skříňku musí být možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na horní zásuvku.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| Police do skříky |  |  |

Popis:

Položka pro osazení skříňky přídavnou policí z dřevotřískové laminované desky tloušťky min. 18 mm. Rozměry police odpovídají skříňce, do které bude police instalována.

| Název standardu Číslo standardu |  | 18 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 960 x 670 x 870 mm |

Popis:	PS-900

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 19 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce - zvýšená nosnost |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1045 x 700 x 870 mm |

Popis:	PS-900

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena ze svařovaných profilů min. 40x40 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Únosnost konstrukce alespoň 300 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1050 x 650 x 720 mm |

Popis:	PS-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 21 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1100 x 650 x 720 mm |

Popis:	SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 22 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1200 x 500 x 720 mm |

Popis:	SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 23 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1200 x 600 x 720 mm |

Popis:	SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 24 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1300 x 700 x 720 mm |

Popis:	SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 25 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1500 x 650 x 720 mm |

Popis:	SOK-1500

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 26 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1650 x 700 x 720 mm |

Popis:	SOK-1500

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 27 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1200 x 565 x 720 mm |

Popis:	E-SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní desku stolu musí být vyrobena z ocelových profilů obdélníkových a čtvercových průřezů. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží průřezu min. 30x30 mm, nohami s svislými výztuhami v bocích o průřezu min. 50x30 a min. 40x20 mm a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku průřezu min. 30x30 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce musí být opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Ocelová konstrukce musí být konstrukčně řešena tak aby umožňovala snadnou demontáž a opětovnou montáž a v případě nutnosti při instalaci montážně upravit šířku ocelové konstrukce.

Šroubové konstrukční spoje musí být opatřeny krytkami.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 28 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1500 x 565 x 720 mm |

Popis:	E-SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní desku stolu musí být vyrobena z ocelových profilů obdélníkových a čtvercových průřezů. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží průřezu min. 30x30 mm, nohami s svislými výztuhami v bocích o průřezu min. 50x30 a min. 40x20 mm a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku průřezu min. 30x30 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce musí být opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Ocelová konstrukce musí být konstrukčně řešena tak aby umožňovala snadnou demontáž a opětovnou montáž a v případě nutnosti při instalaci montážně upravit šířku ocelové konstrukce.

Šroubové konstrukční spoje musí být opatřeny krytkami.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 29 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 30 x 650 x 720 mm |

Popis:	PS podpěra

Ocelová ukončovací konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnoží a výztuhou pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 500 x 500 x 870 mm |

Popis:	PS rohová podpěra

Ocelová rohová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu min. 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 31 |
| --- | --- | --- |
| Kontejner |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 480 x 620 mm |

Popis:	KZ 1/4-450

Kontejner třízásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L min. 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 90 - 100 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 32 |
| --- | --- | --- |
| Kontejner |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 480 x 620 mm |

Popis:	KZ 1/4-450

Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L min. 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 90 - 100 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 33 |
| --- | --- | --- |
| Kontejner |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 480 x 620 mm |

Popis:	KZ 1/4-600

Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L min. 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 90 - 100 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 34 |
| --- | --- | --- |
| Kontejner |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 480 x 750 mm |

Popis:	KZ 1/5-450

Kontejner pětizásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L min. 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 90 - 100 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 35 |
| --- | --- | --- |
| Kontejner |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 500 x 500 mm |

Popis:	E-KZ 1/4-450

Kontejner třízásuvkový musí být vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu kontejneru musí být tloušťky min. 18 mm, záda kontejneru z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. min. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu kontejneru (viditelné i skryté) musí být olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu skříňky 3 korpusy zásuvek s kovovými boky s integrovaným částečným kolečkovým výsuvem s protihlukovou úpravou a nosností min. 25 kg. Kovové boky zásuvek musí umožňovat výškové seřízení čel zásuvek (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dno a zadek zásuvky z LTD tl. min. 16 mm, kdy horní hrana zadku musí být olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm. Barevné provedení korpusu zásuvek - bílá.

Čela z LTD tl. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšena na seřizovacích příchytkách kovových boků korpusů zásuvek. Čela musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytky na čelech zásuvek, celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 90 - 100 mm, ø 8 - 12 mm, povrchová úprava chromovaná.

Kontejner musí být postaven na čtyři otočná plastová kolečka ø min. 50 mm, z toho dvě přední a brzdou, barevné provedení černá.

Zásuvkové členění kontejneru musí být řešeno, jedna spodní zásuvka a 2 stejné horní zásuvky a ty musí umožňovat vzájemnou zaměnitelnost kompletních zásuvek (korpusů včetně čel) mezi sebou v rámci skříňky.

Kontejner musí být možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na horní zásuvku.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 36 |
| --- | --- | --- |
| PC vozík |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 250 x 500 x 150 mm |

Popis:	PC vozík

PC vozík slouží k mobilnímu uložení osobního počítače (svislý box), vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, dno a boky.

Hrany korpusu vozíku z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 37 |
| --- | --- | --- |
| PC vozík |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 250 x 580 x 150 mm |

Popis:	PC vozík

PC vozík slouží k mobilnímu uložení osobního počítače (svislý box), vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, dno a boky.

Hrany korpusu vozíku z materiálu ABS min. 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr min. 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 38 |
| --- | --- | --- |
| Průchodka |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 70 x 70 x 25 mm |

Popis:	Průchodka

Dekorační plastová kruhová krytka otvoru přes pracovní desku sloužící k prostupu elektro kabelů, hadic.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 39 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - lamino |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 750 x 18 mm |

Popis:	PD Ls-750

Pracovní deska tvořena dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska musí být po obvodě olepena hranou ABS tl. min. 2 mm s rádiusem na hranách R2.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 40 |
| --- | --- | --- |
| Zábrana |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1000 x 18 x 78 mm |

Popis:	Zábrana

Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm.

Hrany korpusu zákrytu s nalepenou hranou z materiálu ABS min. 0,5mm.

| Název standardu Číslo standardu |  | 41 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 600 x 28 mm |

Popis:	PD PF-600

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 42 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 750 x 28 mm |

Popis:	PD PF-750

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 43 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 750 x 38 mm |

Popis:	PD PF-750

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 44 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 770 x 38 mm |

Popis:	PD PF-600

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C. Hrana ABS min. 2 mm, bez zaoblení vpředu.

| Název standardu Číslo standardu |  | 45 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 800 x 38 mm |

Popis:	PD PF-750

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 46 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 800 x 38 mm |

Popis:	PD PF-600

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C. Hrana ABS min. 2 mm, bez zaoblení vpředu.

| Název standardu Číslo standardu |  | 47 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - postforming |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 991 x 38 mm |

Popis:	PD PF-600

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C. Hrana ABS min. 2 mm, bez zaoblení vpředu.

| Název standardu Číslo standardu |  | 48 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - dlažba |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 675 x 30 mm |

Popis:	PD DL-600

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 49 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - dlažba |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 750 x 30 mm |

Popis:	PD DL-750

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 50 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - vysokotlaký laminát |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 650 x 30 mm |

Popis:	PD VL-600

Povrch pracovní desky z vysokotlakého laminátu min. 6 mm (např.Trespa Toplab) dle ON EN 438 nalepený na konstrukční desce, opatřené po obvodu plastovou narážecí hranou  s okapovou hranou. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 51 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní deska - vysokotlaký laminát |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 750 x 30 mm |

Popis:	PD VL-750

Povrch pracovní desky z vysokotlakého laminátu min. 6 mm (např.Trespa Toplab) dle ON EN 438 nalepený na konstrukční desce, opatřené po obvodu plastovou narážecí hranou  s okapovou hranou. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 52 |
| --- | --- | --- |
| Kameninová výlevka |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 445 x 445 x 265 mm |

Popis:	kam výl

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 53 |
| --- | --- | --- |
| Baterie laboratorní směšovací |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 210 x 250 x 400 mm |

Popis:	VTSS KN

Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 54 |
| --- | --- | --- |
| Médiová stěna z lamina |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1000 x 600 x 800 mm |

Popis:	MSL

Médiová stěna je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tl.min. 18 mm.Sloupky 150x300 mm musí být na spodní straně osazeny deskou z epoxidové pryskyřice, tloušťky min. 4 mm pro oddělení od pracovní desky a zabránění nasátí vlhkostí. Sloupky médiové stěny spojují horní polici hloubky 600 mm se spodní policí hloubky 300 mm, ve výšce 400 a 800 mm nad pracovní deskou, odkládací plocha lamino. Hrany sloupku a spodní odkládací police s nalepenou hranou z materiálu ABS min. 0,5mm, horní odkládací police s nalepenou hranou z materiálu ABS min. 2 mm. Spodní strana polic musí být vyztužena vzpěrou.

| Název standardu Číslo standardu |  | 55 |
| --- | --- | --- |
| Médiová stěna kovová |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1200 x 150 x 720 mm |

Popis:	MSK-E2/2-1200x150

Médiová stěna kovová s umístěním na pracovní desku stolu se dvěma policemi, se skládá ze dvou sloupků trojúhelníkového průřezu 150x150 mm a dvou polic.

Médiová stěna musí být kompletně vyrobena z ocelových plechů o tloušťce 1,0 až 2,0 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Sloupky slouží pro rozvody médií (vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), každý sloupek musí být osazen dvěma kovovými kazetami pro libovolné uchycení ventilů a elektro zásuvek. Sloupky musí být ze spodní strany osazeny montážní patkou umožňující pevnou montáž k pracovní desce stolu i přívod a odvod médií. Médiové sloupky spojují dvě police, jedna ve výšce 420 mm, hloubky 150 mm, kovová s odkládací plochou se skleněnou výplní a druhá hloubky 150 mm ve výšce 720 mm nad pracovní deskou, kovová s odkládací plochou se skleněnou výplní.

Médiová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií.

Po instalaci elektro vybavení musí médiová stěna splňovat požadavky normy ČSN 33 200 a směrnic 2004/108ES (nařízení.vlády 616/2006 Sb.), a 73/23/EHS (nařízení.vlády 17/2003 Sb.).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 56 |
| --- | --- | --- |
| Elektro zásuvka |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	EZN 1

Nástěnná armatura. Jedna zásuvka 230V / 16A, zápustné provedení do snadno hořlavých materiálů (nehořlavá instalační krabice), barevné označení dle EN 13792:2000. V provedení s krytkou zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44.

| Název standardu Číslo standardu |  | 57 |
| --- | --- | --- |
| Elektro zásuvka |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	EZNK 1

Nástěnná armatura elektrozásuvek do kovových médiových stěn. Montážně výměnná (doplnitelná) kovová kazeta se čtyřmi zásuvkami 230V / 16A, zápustné provedení pro dodatečnou montáž do sloupků médiových kovových stěn. Kovová plechová kazeta s ocelového plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem.

Elektro zásuvky musí být v provedení s krytkami zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44, včetně zakryté propojovací elektroinstalace zásuvek na zadní straně kazety.

Konstrukčně musí být armatura řešena tak, aby bylo možné současné připojení čtyř elektrospotřebičů pomocí úhlových vidlic (230V).

| Název standardu Číslo standardu |  | 58 |
| --- | --- | --- |
| Stůl psací |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1500 x 750 x 750 mm |

Popis:	DT 1-1500

Stůl musí být vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm. Pracovní deska z DTD-L min. 18 mm s výztuhou a zadním lubem. Hrany půdy a boků olepeny hranou z materiálu ABS min. 2 mm, hrany korpusu olepeny hranou z materiálu ABS min. 0,5 mm.

Stolové nohy musí být vybaveny plastovými kluzáky.

Stůl musí být možno osadit příslušenstvím jako je kabelová průchodka, výsuvem pro klávesnici, držákem PC, atd.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 59 |
| --- | --- | --- |
| Stůl laboratorní váhový |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 600 x 750 mm |

Popis:	STV 900

Stůl váhový s ocelovou konstrukcí musí zajišťovat tlumení okolních rušivých vibrací.

Pracovní deska lamino. Leštěná žulová deska (min. 300x400x60mm) musí být nezávisle uložená na pryžových lůžkách.

Kovová konstrukce opatřena osmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Pracovní deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 60 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka kancelářská |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 800 x 400 x 750 mm |

Popis:	DN 1

Skříňka otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Skříňka na pevném soklu osazeném plastovými kluzáky.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 61 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 620 x 1800 mm |

Popis:	SKL 1-600

Skříň dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skříně kovová, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm. Dvoudveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 62 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 620 x 1800 mm |

Popis:	SKL 1-600

Skříň dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skříně kovová, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm. Dvoudveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 63 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 420 x 1800 mm |

Popis:	SKL 1-900

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 64 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 620 x 1800 mm |

Popis:	SKL 1-900

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 65 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 420 x 1800 mm |

Popis:	SKP 1-600

Skříň jednodveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř skříně 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 66 |
| --- | --- | --- |
| Skříň šatní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 620 x 1800 mm |

Popis:	SKŠ 1-600

Skříň jednodveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skříně kovová, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř skříně 1 horní pevná police s šatní tyčí na ramínka pro zavěšení oděvu.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 67 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 620 x 1800 mm |

Popis:	SKP 2-900

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS min. 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s plnými dveřmi, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 68 |
| --- | --- | --- |
| Skříň kancelářská |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 800 x 420 x 1800 mm |

Popis:	DV 3

Skříň dvoudveřová laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS min. 0,5mm. Skříň rozdělená na dvě části, horní část otevřená, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí, spodní část dvoudveřová, plné dveře, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Skříňka na pevném soklu osazeném plastovými kluzáky.

.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 69 |
| --- | --- | --- |
| Skříň laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 420 x 1650 mm |

Popis:	E-SKP 2-900

Skříň čtyřdveřová (2 dveře nad sebou) musí být vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříně musí být tloušťky min. 18 mm, záda skříně z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. min. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříně (viditelné i skryté) musí být olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu 1 vodorovná mezistěna a 2 police z LTD tl. min. 18 mm, police přestavitelné v deseti výškových úrovních a upevněny podpěrkami s pojistkou proti vysunutí, přední hrana olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. min. 0,5 mm. Vnitřní prostor skříně musí umožňovat umístění 4 řad kancelářských kroužkových pořadačů nad sebou.

Dveře z LTD tl. min. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. min. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných miskových samodovíracích závěsech s úhlem otevření min. 110°. Závěsy dveří musí umožňovat beznářaďovou demontáž dveří od korpusu (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dveře musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytka na dveřích skříně celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 90 - 100 mm, ø 8 - 12 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříň musí být postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø min. 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříň musí být možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na dveře.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 70 |
| --- | --- | --- |
| Nadstavba laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 620 x 900 mm |

Popis:	SKN

Nástavec jednodveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L min. 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Jednodveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 71 |
| --- | --- | --- |
| Nadstavba laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 420 x 600 mm |

Popis:	SKN

Nástavec jednodveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L min. 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Jednodveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 72 |
| --- | --- | --- |
| Nadstavba laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 620 x 900 mm |

Popis:	SKN

Nástavec jednodveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L min. 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Jednodveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 73 |
| --- | --- | --- |
| Nadstavba laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 800 x 420 x 600 mm |

Popis:	SKN

Nástavec dvoudveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L min. 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Dvoudveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 74 |
| --- | --- | --- |
| Nadstavba laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 620 x 600 mm |

Popis:	SKN

Nástavec dvoudveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L min. 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Dvoudveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 75 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 340 x 480 mm |

Popis:	LSN 2-600

Skříňka nástěnná jednodveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 76 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 800 x 340 x 480 mm |

Popis:	LSN 2-900

Skříňka nástěnná dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 77 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 340 x 480 mm |

Popis:	LSN 2-900

Skříňka nástěnná dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 78 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 340 x 600 mm |

Popis:	LSN 2-900

Skříňka nástěnná dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 140 - 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 79 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 450 x 320 x 480 mm |

Popis:	LSN 4-600

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 80 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 600 x 320 x 480 mm |

Popis:	LSN 4-600

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 81 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 320 x 480 mm |

Popis:	LSN 4-900

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 82 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 900 x 320 x 600 mm |

Popis:	LSN 4-900

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 83 |
| --- | --- | --- |
| Skříňka nástěnná |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 1600 x 200 x 745 mm |

Popis:	LSN 4-900

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS min. 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 84 |
| --- | --- | --- |
| Konzola |  |  |
| Rozměry: hloubka x výška |  | 200 x 225 mm |

Popis:	Konzola

Konzola tvaru „L“ pro podepření pracovní desky nebo odsávacího nástavce..

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 85 |
| --- | --- | --- |
| Doměr |  |  |

Popis:

Doměr - položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříněk a skříní při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 86 |
| --- | --- | --- |
| Doměr ukončovací |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  | 155 x 18 x 720 mm |

Popis:

Doměr - položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříněk při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 87 |
| --- | --- | --- |
| Sokl plastový |  |  |
| Rozměry: výška |  | 100 mm |

Popis:

Sokl materiálového provedení plast s těsnící silikonovou lištou pro snadné uklízení sloužící k zakrytování spodních prostor skříněk a skříní.

Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

| Název standardu Číslo standardu |  | 88 |
| --- | --- | --- |
| Sokl lamino |  |  |
| Rozměry: výška |  | 100 mm |

Popis:

Sokl materiálového provedení lamino s těsnící silikonovou lištou pro snadné uklízení sloužící k zakrytování spodních prostor skříněk a skříní.

Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

| Název standardu Číslo standardu |  | 89 |
| --- | --- | --- |
| Židle laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	203008001020

Laboratorní PUR kolečková židle, polyuretanový měkčený sedák a opěradlo. Pístem výškově nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení ergonomického opěradla. Synchronní naklápěcí mechanismus s aretací polohy a regulací tuhosti, nastavitelná hloubka sedáku.

Bez područek.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 90 |
| --- | --- | --- |
| Židle laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	203008001024

Laboratorní PUR kolečková židle, polyuretanový měkčený sedák a opěradlo. Pístem výškově nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení ergonomického opěradla. Synchronní naklápěcí mechanismus s aretací polohy a regulací tuhosti, nastavitelná hloubka sedáku. Stavitelný opěrný kruh na nohy.

Bez područek.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 91 |
| --- | --- | --- |
| Židle laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	203008001001

Laboratorní kolečková židle, kožený nebo koženkový měkčený sedák a opěradlo. Pístem výškově nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení opěradla. Stavitelný opěrný kruh na nohy - chromový. . Barva čalounění: slonová kost nebo bílá.

Bez područek.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 92 |
| --- | --- | --- |
| Židle kancelářská |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	Lexa

Židle kancelářská 5-kolečková, pístem výškově nastavitelný sedák, opěradlo s výškovým, vodorovným nastavením, tuhost mechanismu, textilní potah.

E-asynchro, Pogumovaná kolečka.

Nosnost min. 120 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 93 |
| --- | --- | --- |
| Židle laboratorní |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	Lexa

Židle laboratorní kolečková. Mechanismus CPT (nastavení sklonu), výšky a hloubky opěradla ve zvolené pozici. Pístem výškově nastavitelný sedák. Nosný kříž ze snadno udržovatelné chromované oceli nebo aluminiové leštěné báze. Čalounění sedáku z  koženky ze 100% polyesteru s vrstvou PVC, snadno omyvatelné a oděruvzdorné. bez područek. Barva čalounění: slonová kost nebo bílá.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 94 |
| --- | --- | --- |
| Židle kancelářská |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	Lexa

Židle kancelářská 5 kolečková, pístem výškově nastavitelný sedák, mechanika E-synchro s blokací ve zvolené pozici, výškově stavitelný opěrák, horizontálně stavitelný sedák. Čalouněná s textilním potahem s otěruvzdorností: více než 100.000 cyklů, kolečka na tvrdý povrch, bez područek (obrázek je ilustrativní). Preferovaná barva sedák černý, opěrka modrá.

Nosnost min. 120 kg.

Vyobrazení:

| Název standardu Číslo standardu |  | 95 |
| --- | --- | --- |
| Židle kancelářská |  |  |
| Rozměry: šířka x hloubka x výška |  |  |

Popis:	Lexa

Židle kancelářská 5 kolečková, synchronní mechanismus. Pístem výškově nastavitelný sedák. Opěrák se síťovinou, která zajišťuje celodenní větrání zad. Výškově stavitelné područky. Studená pěna uvnitř sedáku.

Nosnost min. 120 kg.

Vyobrazení:

# Text boxes

A

B

A

B

C

š

h

v

obrázek