|  | Název | Barva | Množství | Jednotka [MJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon 1 |  |  | 2 | ks |
| Telefon 2 |  |  | 30 | ks |
| Telefon 3 |  |  | 30 | ks |
| Telefon 4 |  |  | 20 | ks |
| Telefon 5 |  |  | 2 | ks |
| Telefon 6 |  |  | 2 | ks |
| Telefon 7 |  |  | 1 | ks |
| Telefon 8 |  |  | 1 | ks |
| Telefon 9 |  |  | 2 | ks |
| Paměťová karta | Micro SDXC 64GB UHS-I | - | 56 | ks |
| Paměťová karta | Micro SDHC 32GB | - | 34 | ks |

Všechny mobilní telefony jsou určeny pro český trh.

Parametry a specifikace: Telefon 1

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Provedení

odolný proti vlhkosti

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 2 500 MHz (2,5 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 16 GB (16 384 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 16 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 5,1"

rozlišení v pixelech minimálně 1080×1920

typ displeje  AMOLED

Hardware

frekvence procesoru minimálně 2 500 MHz (2,5 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 2 048 MB (2 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  128 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Multimédia

podporované audio formáty AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA

podporované video formáty  AVI, H.264, MP4, WMV

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Datové Funkce

Frekvence LTE  800 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 20., 900 MHz - Plně kompatibilní s Vodafone, Cat. 8., 1800 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 3., 2100 MHz., 2600 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 7.

Data LTE  50 MB, 150 MB

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 385 h

minimální kapacita baterie 2 800 mAh

Rozměry

maximální šířka 72,9 mm

maximální výška 142,1 mm

maximální hloubka 8,2 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 146 g

Parametry odpovídají například zařízení Samsung Galaxy S5 (SM-G900)

Parametry a specifikace: Telefon 2

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 700 MHz (1,7 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 8 GB (8 192 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 8 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 4,25" až 4,3"

rozlišení v pixelech minimálně 540×960

typ displeje  AMOLED

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 700 MHz (1,7 GHz)

počet jader procesoru minimálně 2×

operační paměť minimálně 1 536 MB (1,5 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  64 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Multimédia

podporované audio formáty AAC, AAC+, FLAC, MP3, WMA

podporované video formáty  AVI, H.264, MP4, WMV

Podporované služby

integrované služby  Facebook, Twitter, Skype, Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Datové Funkce

Frekvence LTE  800 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 20., 900 MHz - Plně kompatibilní s Vodafone, Cat. 8., 1800 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 3., 2100 MHz., 2600 MHz - Plně kompatibilní s O2, T-Mobile, Vodafone, Cat. 7.

Data LTE  50 MB,

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 295 h

minimální kapacita baterie 1 900 mAh

Rozměry

maximální šířka 61,5 mm

maximální výška 124,8 mm

maximální hloubka 9,0 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 109 g

Parametry odpovídají například zařízení Samsung Galaxy S4 Mini (i9195)

Parametry a specifikace: Telefon 3

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 4 GB (4 096 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 5 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 4,5"

rozlišení v pixelech minimálně 480×800

typ displeje  IPS

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 024 MB (1 GB)

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač

Multimédia

podporované audio formáty MP3, AAC,

Podporované služby

integrované služby  Gmail, Google Play, Google+

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, LTE (Vodafone)

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 415 h

minimální kapacita baterie 2 100 mAh

Rozměry

maximální šířka 68,0 mm

maximální výška 127,7 mm

maximální hloubka 10,8 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 145 g

Parametry odpovídají například zařízení LG F60 (D390n)

Parametry a specifikace: Telefon 4

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Provedení

IP67, odolný proti vlhkosti, odolný proti pádu, displej odolný vůči poškrábání

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 8 GB (8 192 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 5 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 4,5"

rozlišení v pixelech minimálně 480×800

typ displeje  TFT

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 536 MB (1,5 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  128 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Multimédia

podporované audio formáty AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA

podporované video formáty  AVI, H.264, MP4, WMV

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 6 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 200 mAh

Rozměry

maximální šířka 70,5 mm

maximální výška 133,0 mm

maximální hloubka 10,0 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 155 g

Parametry odpovídají například zařízení Samsung Galaxy Xcover 3 (SM-G388F)

Parametry a specifikace: Telefon 5

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Provedení

odolný proti vlhkosti, displej odolný vůči poškrábání

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 400 MHz (1,4 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 16 GB (16 384 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 8 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 4,5"

rozlišení v pixelech minimálně 720×1280

typ displeje  AMOLED

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 400 MHz (1,4 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 536 MB (1,5 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  64 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Multimédia

podporované audio formáty AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA

podporované video formáty  AVI, H.264, MP4, WMV

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, HSDPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 6 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 100 mAh

Rozměry

maximální šířka 65,0 mm

maximální výška 131,3 mm

maximální hloubka 9,2 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 120 g

Parametry odpovídají například zařízení Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800)

Parametry a specifikace: Telefon 6

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Platforma

Windows Phone 8

verze operačního systému  minimálně Windows 8.1

Frekvence procesoru

minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 8 GB (8 192 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 8 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 5"

rozlišení v pixelech minimálně 1280×720

typ displeje  IPS

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 024 MB (1 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  128 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Dotykový displej, NFC

Senzory

pohybový senzor, světelný senzor, senzor přiblížení

Fotoaparát

záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, HSPA, LTE

Konektory

USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 17,5 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 500 mAh

Rozměry

maximální šířka 72,5 mm

maximální výška 141,5 mm

maximální hloubka 9,0 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 145 g

Parametry odpovídají například zařízení Microsoft Lumia 640 LTE

Parametry a specifikace: Telefon 7

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Provedení

IP65, odolný proti vlhkosti, odolný proti pádu, displej odolný vůči poškrábání

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 8 GB (8 192 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 8 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 4,8"

rozlišení v pixelech minimálně 540×960

typ displeje  TFT

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 024 MB (1 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  32 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Dotykový displej, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, světelný senzor, senzor přiblížení

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 11 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 300 mAh

Rozměry

maximální šířka 72,0 mm

maximální výška 140,0 mm

maximální hloubka 8,8 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 150 g

Parametry odpovídají například zařízení Sony Xperia M2 D2403 Aqua

Parametry a specifikace: Telefon 8

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Provedení

displej odolný vůči poškrábání

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

Velikost úložiště

minimálně 8 GB (8 192 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 8 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 5"

rozlišení v pixelech minimálně 720×1280

typ displeje  IPS

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 200 MHz (1,2 GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 1 024 MB (1 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  32 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 6 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 500 mAh

Rozměry

maximální šířka 70,0 mm

maximální výška 137,8 mm

maximální hloubka 10,0 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 135 g

Parametry odpovídají například zařízení LG G3s (D722)

Parametry a specifikace: Telefon 9

Použití

chytrý telefon – Smartphone

Konstrukce

dotykový displej

Platforma

Google Android

verze operačního systému  minimálně Android 4.4 KitKat

Frekvence procesoru

minimálně 1 800 MHz (1,8GHz)

Velikost úložiště

minimálně 16 GB (16 384 MB)

Rozlišení snímače fotoaparátu

minimálně 13 Mpx

Displej

úhlopříčka displeje 5"

rozlišení v pixelech minimálně 1080×1920

typ displeje  IPS

Hardware

frekvence procesoru minimálně 1 800 MHz (1,8GHz)

počet jader procesoru minimálně 4×

operační paměť minimálně 2 048 MB (2 GB)

Slot pro paměťovou kartu  Micro SD

minimálně o velikosti paměťové karty  32 GB

Funkce

Wi-Fi, 3G, BlueTooth, GPS, Přední kamera, Kalendář/Budík, Dotykový displej, Hudební přehrávač, Svítilna, NFC

Senzory

pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení

Multimédia

podporované audio formáty AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3

podporované video formáty  H.264, MP4, WMV

Podporované služby

integrované služby  Gmail, YouTube, Google Play, Google+

Fotoaparát

funkce fotoaparátu  Přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Záznam HD videa

Konektivita/rozhraní

podporované internetové protokoly  GPRS, UMTS (3G), LTE

Konektory

Jack (3,5mm), USB micro

Výdrž baterie

minimální výdrž baterie 6 h hovoru

minimální kapacita baterie 2 500 mAh

Rozměry

maximální šířka 69,0 mm

maximální výška 140,0 mm

maximální hloubka 6,6 mm

Hmotnost

hmotnost maximálně 125 g

Parametry odpovídají například zařízení HUAWEI P7

Parametry a specifikace: Micro SDXC 64GB UHS-I

Typ  		micro SDXC

Kapacita	64 GB

Třída 		Class 10

Přenosová rychlost

minimální rychlost zápisu 10 MB/s

Certifikace  UHS-I

Parametry a specifikace: Micro SDHC 32GB

Typ  		micro SDHC

Kapacita	32 GB

Třída 		Class 10

Přenosová rychlost

minimální rychlost zápisu 10 MB/s