Příloha č. 1 k VZ: T002/12/V00000157

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

„Finanční úřad v Mělníce – telefonní ústředna“

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: č. účtu: 916-11122011/0710, vedeného v ČNB

Osoba objednající jménem zadavatele: Ing. Eva Benáková, zástupkyně ředitele Finančního ředitelství v Praze

ID DatS: vqbab52

- Předmět veřejné zakázky malého rozsahu (dle členění CPV odpovídá 32410000-0)

  - Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále též VZMR) je kompletní dodávka telefonní ústředny (PbÚ), včetně souvisejících montážních prací do rekonstruované budovy Finančního úřadu v Mělníce na pozemcích (adrese):
- objekt občanské vybavenosti, č.p. 105, Tyršova ulice, Mělník (vlastník: Česká republika – Generální finanční ředitelství)

  - Součástí díla je také zajištění potřebných dokladů, zkoušek a měření nutných k provozování veškeré techniky a technologií.

  - Součástí VZMR je i zajištění zápisů a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

  - Popis stávajícího stavu: (Finanční úřad v Mělníce, Bezručova 605, Mělník)

    - Na lokalitě je PbÚ Siemens Hicom 150

    - Počet zaměstnanců FÚ je 52 (70 poboček)

  - Požadavky na dílo:

    - Modernizace stávajícího telekomunikačního systému na novou platformu v novém objektu FÚ, s využitím některých prvků a technologií ze stávajících PbÚ

    - Bude zachován proprietární komunikační protokol Kornet

    - Celou zakázku bude realizovat jeden dodavatel

    - Součástí dodávky budou všechny práce spojené s uvedením systému do plně funkčního stavu

    - Počet poboček PbÚ bude minimálně 120

    - Vstupy do PbÚ v novém objektu FÚ budou obdobné stávajícímu stavu

    - Součástí dodávky bude odborná demontáž stávajícího zařízení PbÚ a jeho převod do skladu FŘ v Praze, pro pozdější využití jeho součástí na dalších lokalitách

    - Bude zachována plná kompatibilita se stávajícím prostředím (vč. propojení s HiPath 4000 v lokalitě FŘ v Praze, Žitná), používanými koncovými přístroji řady Optiset a OptiPoint 500, využití stávajících administračních a ratifikačních SW, budou plně dostupné všechny stávající používané služby, a to jak na lokální úrovni (budova), tak i v rámci sítě (MF, FŘ, FÚ)

    - Modernizovaný telekomunikační systém musí být plně kompatibilní se stávajícím hlasovým systémem Siemens OpenScape Voice v lokalitě Ministerstva financí, Letenská 7, Praha 1

    - Stávající infrastruktura je postavena na platformě zařízení Siemens, dodavatel musí být tedy certifikovaným partnerem této platformy – Large Enterprise Systems a Small/Medium Enterprise Systéme nebo přímo jejím výrobcem

    - Dodávka bude zahrnovat implementaci stávajícího SW používaného zadavatelem k jednotné administraci a tarifikaci systémů vč. stávajících systémů Hicom řady 300 (SW Profix min. 1000 poboček/,Accountix 1000 poboček/, pracoviště spojovatelek)

  - Technická specifikace

Telekomunikační systém – telefonní ústředna o požadované výstavbě v rackovém provedení:

- 1x ISDN30 připojení

- 6x ISDN2 připojení

- GSM brána pro 2 SIM karty (NE analogová !!)

- 1x spojovatelské/sekretářské pracoviště

- VoIP propojení v síti FŘ – podpora protokolů H.323-Q, H.323, SIP-Q, SIP a podpora audio kodeků G.711, 729 a 723 (min. 8 hovorů současně)

- Systém IVR a VMS s propustností min. 8 hovorů současně, odesílání záznamů do emailu

- SW pro administraci systému přes LAN

- Tarifikační SW ATECO pro systém ( pro centrální zpracování dat )

Systémové telefony vyšší řady (12 ks):

- Více řádkový displej (min. 2 řádky)

- Programovatelná funkční tlačítka s optickou signalizací stavu linek a funkcí (min.8)

- Možnost rozšíření počtu programovatelných funkčních tlačítek (min. o 30)

- Duplexní hlasité telefonování se zavěšeným sluchátkem

- Podpora CTI ovládání z PC

Systémové telefony nižší řady (55 ks) :

- Více řádkový displej (min. 2 řádky)

- Programovatelná funkční tlačítka s optickou signalizací stavu linek a funkcí (min.8)

- Možnost rozšíření počtu programovatelných funkčních tlačítek (min. o 30)

- Hlasitý příposlech

Spojovatelské/sekretářské pracoviště(1 ks):

- Více řádkový displej (min. 2 řádky)

- Programovatelná funkční tlačítka s optickou signalizací stavu linek a funkcí (min.40)

- Duplexní hlasité telefonování se zavěšeným sluchátkem

- Port pro připojení náhlavní soupravy a podpora její funkce se zavěšeným sluchátkem

- Podpora ovládání z PC

  - Součástí povinností vybraného uchazeče je součinnost s dalšími zhotoviteli zadavatele (zejména se zhotovitelem rekonstrukce objektu Finančního úřadu v Mělníce, jeho případnými subdodavateli a dalšími osobami) za koordinace technického dozoru zadavatele a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor zadavatele a koordinátor bezpečnosti práce jsou smluvními externími pracovníky zadavatele.

  - V případě, že některé práce a dodávky, které nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkovém rozpočtu uchazeče.

  - Zhotovitel se současně zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak vybraný uchazeč učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný uchazeč.

- Termín plnění zakázky

  - Předpokládané zahájení práce na realizace VZMR (dále též „dílo“) je v měsíci říjen/listopad 2012 v závislosti na postupu stavebních prací.  Vybraný uchazeč zahájí práce na díle bez zbytečného odkladu, po podpisu Smlouvy o dílo.

  - Termín pro dokončení VZMR je stanoven na nejpozději 20. prosinec 2012.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platebních podmínek

  - Nabídková cena:

    - Uchazeč (zhotovitel) je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění s DPH a bez DPH.

    - Takto stanovená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče (zhotovitele) nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen daného zboží a služeb až do konce platnosti smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy.

    - Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, a to včetně nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, za úhradu poplatků, vytyčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, posudků, měření, atestů v cenové úrovni odpovídající termínu realizace jednotlivých prací a dodávek. Cena díla je konečná a zahrnuje vše, co je nutné k realizaci smluvně ošetřené zakázky.

    - Cena dále zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků uchazeče, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizace díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

    - V případě změny zákonné sazby DPH bude uchazeč fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění. Taková změna sjednané ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.

    - Tato nabídková cena bude doplněna o výkaz výměr, s uvedením podrobného členění a dílčí položky. Tento výkaz výměr bude tvořit přílohu smlouvy o dílo.

  - Platební  podmínky

    - Daňový doklad bude zadavateli doručen prokazatelným způsobem nejpozději do 15 kalendářních dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, které je určeno dnem podpisu Závěrečného předávacího protokolu.

    - Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu, obsahující náležitosti ve smyslu ust. § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí obchodní listiny ve smyslu ust. § 13a, zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů činí 21 dnů od doručení zadavateli.

    - Zadavatel má právo daňový doklad před uplynutím jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle práv. předpisů.

    - Další platební a obchodní podmínky zadavatele jsou vymezeny ve  vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace.