Příloha č. 1 ZD:  Specifikace předmětu

Audiovizuální podpora zasedání ZMČ MČ Praha 5

včetně hlasování a stenozáznamu

1) Obecná specifikace:

- Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky technického zajištění průběhu jednání ZMČ Praha 5 ve smyslu zajištění konferenčního systému, hlasovacího systému a audiovizuální systému (včetně ozvučení jednacího sálu) a to formou komplexní služby na klíč;

- Součástí služby je v dostatečném předstihu instalace konferenčního a hlasovacího systému, tj. instalace hlasovacích jednotek, mikrofonů, řídící jednotky, řídícího PC, monitoru předsedajícího, veškerých datových rozvodů, video kamer, střihového pultu apod.,

- Součástí služby je také obsluha dodaného hardware a propojení s technickými zařízeními ÚMČ Praha 5, které jsou již v jednacím sále instalovány (projektor, datové rozvody, internetové přípojení apod.);

- Systém musí umožnit předsedajícímu řídit diskusi probíhající při jednání ZMČ v souladu se zákonem a jednacím řádem ZMČ Praha 5 (tj. umožní sledovat pořadí přihlášených příspěvků a technických připomínek, umožní předsedajícímu udělovat slovo, eliminovat vstupy lidí, kterým předsedající slovo nedal, sledovat vyčerpaný a zbývající čas jednotlivých diskusních příspěvků, zobrazovat a ukládat navrhované texty usnesení);

- Každé hlasovací zařízení musí obsahovat všechny samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy hlasování a jednání ZMČ (obslužný, ovládací a hlasovací systém musí být přizpůsoben jednacímu řádu ZMČ Prahy 5);

- Systém musí umožnit osobní autentizaci přítomných zastupitelů (např. pomocí karty), zajistí zveřejnění jmenovitého i souhrnné zobrazení hlasování, vyhodnocení a archivaci všech výsledků hlasování;

- V rámci jednání ZMČ musí být zajištěn audio a video záznam celého jednání a také on-line přenos na internet – tzv. streaming a to v minimální kvalitě viz technická specifikace;

- Systém musí umožnit výsledný audio a video záznam propojit s texty usnesení a osobním hlasování zastupitelů pro zveřejnění na webu radnice tak, aby se jednotlivé body jednání, diskuzní příspěvky k nim, texty usnesení i výsledky hlasování daly snadno vyhledat a reprodukovat – tzv. indexace záznamu HLASOVÁNÍ / AUDIO / VIDEO;

- Systém musí umožnit, aby radnice mohla propojit stenozáznamy a dokumenty z jednání pro zveřejnění na internetových stránkách www.praha5.cz a intranetu Úřadu MČ Praha 5.

- Systém musí umožnit vizualizaci (na obrazovkách na radnici a také tzv. streamingem) pořadí projednávaných bodů.

- Systém musí umožňovat provedení tajného hlasování, udělení slova, ukončení rozpravy a jiného procedurálního hlasování a možnost úpravy návrhů usnesení přímo při jednání ZMČ (editace).;

- Systém musí být rozšiřitelný o další jednotky;

- Programové vybavení (software) musí být součástí dodávky a musí pokrývat celé jednání zastupitelstva od evidence zastupitelů, prezence, rozpravy (přihlašování se, odhlašování se) a hlasování zastupitelů, jakož i zvukový a video záznam.

- Účast zastupitelů (prezence, průběh jednání a výsledky jejich hlasování) se budou zobrazovat během jednání na dalších periferních zařízeních (web streaming, monitory radnice apod.).

- Strukturované a indexované záznamy hlasování/audio/video budou předány na ÚMČ nejpozději 2. den od ukončení jednání ZMČ.

- Počty hlasovacích zařízení a mikrofonů zastupitelů mohou být variantní a to

Varianta A:

- 9 mikrofonů a hlasovacích zařízení pro radní (počet se může měnit až na max. 11 podle politické dohody);

- 20 mikrofonů a 36 hlasovacích zařízení pro zastupitele (do jedné dvojice 1 mikrofon a 2 hlasovací zařízení);

Varianta B:

- 45 mikrofonů a hlasovacích zařízení pro radní a zastupitele;

- Počty ostatních mikrofonů:

- minimálně 14 mikrofonů bez hlasovacích zařízení pro tajemníka, vedoucí odborů a další administrativní síly;

- 1 mikrofon na stojanu pro občany;

- max. 2 ks bezdrátových mikrofonů – řídí se dle potřeby zasedání od zasedání (většinou je v rezervě pro případ větší diskuze občanů nebo pro občany se zdravotním postižením, kteří nemohou využít mikrofon na stojanu);

- Termíny plnění jsou dány vyhlášením jednání ZMČ. Teoreticky je to 10 x za kalendářní rok, ale může se dle nutnosti měnit. Dodavatel bude vyrozuměn dle jednacího řádu ZMČ P-5, tedy nejméně 7 dní před konání jednání ZMČ P-5. Doba plnění služby je celé jednání ZMČ (min. hodinu na přípravu a odzkoušení systému a streamingu) a v to časové ose 3 let.

- Nebude-li zadavatelem uvedeno jinak, rozumí se jednacím sálem m.č. 603 na adrese Štefánikova 13/15 v Praze 5.

2) Technická specifikace:

- minimální požadavky videostreaming:

- rozlišení min. 480x320 pixelů,

- datový tok minimálně 500 kbps,

- minimální požadavky na videonahrávku:

- rozlišení videa 720x576 pixelů,

- 25 snímků za sekundu,
	- poměr stran 16:9

- minimální požadavky na audio:

- vzorkovací frekvence minimálně 44,1 kHz,

- datový tok minimálně 96 kbps.

- Projektor napevno nainstalovaný v jednacím sále ZMČ má konektivitu pomocí portů VGA, DVI a HDMI.