Červen 2016							Zpracoval: Ing. Rostislav Dohnal

OBSAH:

- Zájmové území

- Technická zpráva

- Odborné stanovisko z hlediska statiky

- Slepý rozpočet

- Fotodokumentace

Zájmové území:

Technická zpráva

Z důvodů extrémní vlhkosti, která se dlouhodobě drží v prostoru pod střechou krytého bazénu, je nutné provedení nezbytných udržovacích prací, které sestávají v odstranění korozního poškození betonových stropních dílců a v provedení antikorozního nátěru střešních ocelových vazníků. V historii budovy (od roku 1969) nebyla na těchto konstrukcích žádná údržba realizována.

Technologický postup, pro provedení požadovaných statických oprav, je uveden v příloze č.1 a rozsah je specifikován v příloze č.2 této zadávací dokumentace.

Provedení těchto udržovacích prací je ovlivněno velmi omezenou možností pohybu, velkou koncentrací vlhkosti a trvale vysokou teplotou celého podstřešního prostoru.

Je rovněž třeba vzít v úvahu, že práce budou prováděny ve výškách a po celou dobu budou vyžadovat zvýšené nároky na bezpečnostní opatření.

Statikem doporučované odstranění již nefunkční tepelné izolace bude realizováno je možno provést v pozdějším termínu a není zahrnuto do rozpočtu.

Práce musí být realizovány v čase školních prázdnin 2016 při zajištění velmi přísných bezpečnostních opatřeních.

Odborné stanovisko z hlediska statiky

Viz příloha č.1

Slepý rozpočet

Viz příloha č.2

Fotodokumentace