Dýchací přístroje přetlakové (6 ks)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem poptávky je 6 ks izolačních dýchacích přístrojů vzduchových (autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch), vytvářející přetlak pod obličejovou maskou uživatele.

Předmět nabídky musí splňovat následující technické a funkční parametry:

Součástí každé sestavy je:

- nosič s polstrovanými popruhy a bederním pásem,

- pneumatický systém s redukčním a pojistným ventilem s revizním intervalem min. 10 let, výstražným zařízením s ukazatelem tlaku a spojovacími hadicemi,

- plicní automatika vytvářející přetlak pod obličejovou maskou nositele, s bajonetovým typem připojení,

- kompozitní tlaková láhev 6,8 l s lahvovým ventilem, s dobou životnosti min. 30 let,

- obličejová maska s bajonetovým typem připojení, s rychloupínacím systémem venkovním kandahárem.

Dýchací přístroje splňují technické podmínky VPPO-CHS/12B-2016, VPPO-CHS/11-2013 a   VPP-CHS/15-2014 vydané MV GŘ HZS ČR, uvedené v platném znění v „Katalogu technických podmínek požární techniky a věcných prostředků“ na webových stránkách HZS ČR.

Dýchací přístroje musí být kompatibilní (vč. měření a údržby) s používanými přístroji Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (výrobce Dräger).

Další požadavky

- prohlášení, že jednotlivé součásti IDP a TL nejsou starší než jeden rok,

- prohlášení o záručním a pozáručním servisu,

- prohlášení o vlastním servisním středisku,

- prohlášení o odborné způsobilosti pracovníků uchazeče k provádění odborného servisu,

- certifikát o splnění normy ČSN EN 137:2007 Typ 2,

- doprava do sídla příjemce a zaškolení uživatelů IDP,

- seznam základních parametrů k provedení provozní kontroly,

- návod k použití v českém jazyce,

- prohlášení uchazeče, že veškeré jím uváděné údaje a parametry jsou pravdivé a identické s údaji, oficiálně udávanými výrobcem předmětu nabídky (např. v originální technické dokumentaci a návodu k použití),

- záruka na všechny komponenty nejméně 24 měsíců.