| Název | Množství | Jednotka [MJ] |
| --- | --- | --- |
| DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ | 71 | ks |

Parametry a specifikace

Kamera:

Rozlišení videa

2560x1080	minimálně 30 fps při poměru 21:9

2304x1296	minimálně 30 fps při poměru 16:9

1920x1080	minimálně 45 fps při poměru 16:9

1920x1080	minimálně 30 fps při poměru 16:9

1280x720	minimálně 60 fps při poměru 16:9

Úhel záběru v 1080p

minimálně 130°

Komprese videa

alespoň H.264

Zvuk

vestavěný mikrofon

Fotografie

rozlišení pro fotografie minimálně: 13 Mpx

formát fotografií alespoň: JPEG

LCD displej

minimálně 2,7“ při poměru 16:9

možností vypnutí i během záznamu

GPS lokátor (identifikace polohy)

ANO

G-Senzor (identifikace pohybu)

ANO

včetně možnost nastavení citlivosti

Slot pro SD nebo mikro SD

minimálně o kapacitě 32GB

Natáčení ve smyčce

ANO

plynulé video bez ztráty vteřin

automatický přepis nejstaršího souboru

Zamykání souborů proti přepsání

ANO

možnost zamknutí tlačítkem během natáčení záznamu

Funkce automatického spuštění

ANO

možnost automatického spuštění při přivedení energie

možnost automatické vypnutí po zastavení přívodu energie

možnost automatického spuštění při pohybu včetně nastavení citlivosti

Možnost zobrazení ve videu

datum a čas

rychlost pohybu kamery

poloha kamery

Jazyk

minimálně čeština

Porty

minimálně USB 2.0 a HDMI

Vestavěná baterie

o kapacitě minimálně 400 mAh

Nabíječka

do auta k zapojení do zásuvky pro zapalovač 12-24V

délka napájecího kabelu minimálně 300 mm

Senzor

minimálně 1/3" 4.0 Mega CMOS Senzor, OV4689 s výkonným nočním režimem

Přísavný držák kamery

s možností kdykoliv sundat a opět připevnit

Nalepovací držák kamery

HDMI kabel

USB kabel

Software

pro obsluhu kamery a prohlížení záznamů

Filtr

Polarizační filtr zamezuje oslnění záběru tím, že nepropouští světelné paprsky, které přicházejí do objektivu po kolmém rozptylu. Z přímého směru tak přichází méně světla a obloha je pak ve výsledku tmavší. Filtr je vyžadován z důvodu použití zábleskových světel při cestě k zásahu.

Paměťová karta

32GB Micro SDHC - class 10

Dle parametrů kamery SD nebo mikro SD

Třídy

Class 10

Přenosová rychlost

minimální rychlost zápisu 10 MB/s