5 ks pro OSSZ Náchod a 1 ks pro OSSZ Pardubice – příloha č.2

Personální skartovačka

Šířka vstupního otvoru – 230 mm

Napájení – 230V

Hlučnost – do 55 dB

Možnost skartace papírů spojených sešívací sponkou - ano

Možnost skartace plastových karet a CD/DVD - ne

Automatický start pomocí fotobuňky - ano

Automatický zpětný chod pro snadné odstranění nahromaděného papíru při zahlcení - ano

Stroj vhodný pro skartaci menších množství papírů formátu A4.

Řez na proužek 4 mm (odpovídající stupni utajení vyhrazené)

Kapacita řezu pro papír: papír A4 70g/m2: 10-17 listů na jeden průchod

Kapacita řezu pro papír: papír A4 80g/m2: 9-17 listů na jeden průchod

Rychlost řezu - 0,04 m/s

Hmotnost cca 15 kg

Kapacita zásobníku na odpad:  35 l

Stroj musí být vybaven ovládacím panelem, který umožňuje manuální dopředný i zpětný chod

Indikace stand-by režimu – ano

Indikace zahlcení papírem – ano

Indikace sepnutí tepelné ochrany motoru – ano

PODMÍNKY:

Konečná cena bude obsahovat dopravu na místo určení, zapojení a zprovoznění stroje a bude včetně DPH.

Stroje budou v příslušenství obsahovat podrobný manuál pro použití a to v českém jazyce

Místo určení: 5x personální skartovačka: OSSZ Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 51 Náchod,

1x personální skartovačka OSSZ Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice.

Všechny stroje musí mít min. dobu záruky 24 měsíců.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Pro OSSZ Náchod: Ilona Škodová, ilona.skodova@cssz.cz, 721 904 521,

Pro OSSZ Pardubice: Ing. Kateřina Škodová, katerina.skodova@cssz.cz, 466 742 235.