příloha č. 1

Chodbová skartovačka    2 ks OSSZ Náchod, 1 ks OSSZ Pardubice

Technické specifikace požadovaného stroje:

Šířka vstupního otvoru – 310 mm

Napájení – 230V

Hlučnost – do 57 dB

Možnost skartace papírů spojených sešívací sponkou - ano

Možnost skartace plastových karet a CD/DVD - ano

Automatický start pomocí fotobuňky - ano

Automatický zpětný chod pro snadné odstranění nahromaděného papíru při zahlcení - ano

Indikace stand-by režimu – ano

Indikace plné odpadní nádoby – ano

Indikace otevřených dvířek – ano

Indikace zahlcení papírem – ano

Utěsněná bezprašná robustní konstrukce – ano

Kolečka pro snadnou manipulaci - ano

Velikost řezu na papír  - 3,8 mm x 36 mm  (odpovídající stupni utajení důvěrné)

Kapacita řezu pro papír: - papír A4 70g/m2: 23 - 25 listů na jeden průchod

Kapacita řezu pro papír: - papír A4 80g/m2: 21 - 23 listů na jeden průchod

Rychlost řezu -  0,14 m/s

Rozměry stroje Š/H/V 540x400x980mm

Hmotnost stroje cca 47 kg

Oddělené odpadní nádoby - kapacita zásobníku na papírový odpad 120 litrů

kapacita zásobníku na odpad z karet, CD/DVD 3,5 litru

PODMÍNKY:

Konečná cena bude obsahovat dopravu na místo určení, zapojení a zprovoznění stroje a bude včetně DPH. Cena jednoho stroje nemůže přesáhnout 40 000,- Kč včetně DPH.

Stroje budou v příslušenství obsahovat podrobný manuál pro použití a to v českém jazyce

Místo určení: 2x chodbová skartovačka: OSSZ Náchod, Karlovo náměstí 2054, Náchod 547 01

1x chodbová skartovačka: OSSZ Pardubice, U Stadionu 2729, Pardubice 530 02

Všechny stroje musí mít min. dobu záruky 24 měsíců.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Pro OSSZ Náchod: Ilona Škodová, ilona.skodova@cssz.cz, tel: 491 401 336

Pro OSSZ Pardubice: Kateřina Škodová, katerina.skodova@cssz.cz, tel: 466 742 235