Technická specifikace :

| 12 ks | pevný disk SATA 6TB, 128MB cache, 7200 ot. |
| --- | --- |
| 12 ks | pevný disk SATA 8TB, 128MB cache, 5400 ot. |

Pevný disk SATA 6TB, 128MB cache, 7200 ot. (12ks) :

Základní:
Kapacita: 6 TB 
Rozhraní: SATA 6 Gb/s
Ostatní: Advanced Format (AF) 

Výkonnost:
Přenosová rychlost z bufferu k hostiteli: 6 Gb/s (max.)
Přenosová rychlost: 227 MB/s
Vyrovnávací paměť (cache): 128 MB
Rychlost otáček: IntelliPower (variabilní)

Spolehlivost a datová integrita:
Neobnovitelné chyby čtení (bity za čtení): <1 z počtu 1014
Počet cyklů načtení/uvolnění: min. 600 000
MTBF: min. 1 000 000 hodin
Záruka: min. 5 let

Požadavky napájení:
Čtení/Zápis: 9,1 W
Nečinnost: 7,1 W
Režim stand-by: 1,0 W
Režim sleep: 1,0 W

Prostředí:
Provozní teplota: 5-60 °C

Provedení:
Formát: 3,5“

Pevný disk SATA 8TB, 128MB cache, 5400 ot. (12ks) :

Základní:
Kapacita: 6 TB 
Rozhraní: SATA 6 Gb/s
Ostatní: Advanced Format (AF) 

Výkonnost:
Přenosová rychlost z bufferu k hostiteli: 6 Gb/s (max.)
Přenosová rychlost: 178 MB/s
Vyrovnávací paměť (cache): 128 MB
Rychlost otáček: IntelliPower (variabilní)

Spolehlivost a datová integrita:
Neobnovitelné chyby čtení (bity za čtení): <1 z počtu 1014
Počet cyklů načtení/uvolnění: min. 600 000
MTBF: min. 1 000 000 hodin
Záruka: min. 3 roky

Požadavky napájení:
Čtení/Zápis: 6,4 W
Nečinnost: 5,2 W
Režim stand-by: 0,7 W
Režim sleep: 0,7 W

Prostředí:
Provozní teplota: 0-65 °C

Provedení:
Formát: 3,5“